Příloha č. 2

Technické podmínky

Pořízení osobního elektromobilu

Předmětem je dodání nového osobního elektromobilu, homologovaného a technicky způsobilého ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.

Značka elektromobilu:

Model elektromobilu:

Označení:

| Název požadavku | Parametr | Nabídka účastníka |
| --- | --- | --- |
| Druh vozidla | elektro osobní SUV | ANO/NE |
| Počet míst | 4 | ANO/NE |
| Počet dveří | 5 | ANO/NE |
| Celková délka vozidla | max. 4 100 mm | mm |
| Celková šířka vozidla | max. 2 000 mm | mm |
| Celková výška vozidla | max. 1 600 mm | mm |
| Celková hmotnost | max. 1 750 kg | kg |
| Výkon motoru | min. 30 kW | kW |
| Palivo | Elektro energie | ANO/NE |
| Emise | 0 | ANO/NE |
| Dojezd na jedno nabití | min. 200 km | ANO/NE |
| Barva | bílá | ANO/NE |
| Světlomety LED | ano | ANO/NE |
| Kapacita baterie pro čerpání | min. 26 kWh | ANO/NE |
| Elektronicky ovládaná přední i zadní okna | ano | ANO/NE |
| Centrální zamykání s dálk. ovladačem | ano | ANO/NE |
| Předpoklad spotřeby el. proudu na 100 km | max. 13 kWh/100 km | ANO/NE |
| Min. 14" kola | ano | ANO/NE |
| Rezervní kolo | ano | ANO/NE |
| Rychlonabíjení | ano | ANO/NE |
| Standardní nabíjecí kabel | ano | ANO/NE |
| Nabíjecí kabel 2 AC 6,6 kW | ano | ANO/NE |
| Nouzové brzdění | ano | ANO/NE |
| eCall / Tísňové volání | ano | ANO/NE |
| Světelný senzor | ano | ANO/NE |
| Elektr. nastavitelné zrcátka | ano | ANO/NE |
| Počet airbagů | min. 6 | ANO/NE |
| Omezovač rychlosti | ano | ANO/NE |
| Manuální klimatizace | ano | ANO/NE |
| Dotykový multimediální systém min. 7" | ano | ANO/NE |
| Parkovací senzory vzadu plus kamera | ano | ANO/NE |